## Slide 1: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
โดย อนันตสิทธิ์ ไชยวังราช
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

## Slide 2: ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็นสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้นักศึกษาได้ทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแก้ว สารเคมีแก๊สชนิดต่าง ๆ รวมทั้งแก๊สเชื้อเพลิง สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อบุคลากร หรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินของห้องปฏิบัติการเสียหายได้ ถ้าผู้ปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำปฏิบัติการ จึงได้มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีแบบแผน เพื่อให้การทำปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง แนวปฏิบัติบางประการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เป็นดังนี้
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 3
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ
(1) ระมัดระวังในการทําปฏิบัติการ และทําปฏิบัติการอย่างตั้งใจ ไม่เล่นหยอกล้อกัน
(2) เรียนรู้ตําแหน่งที่เก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ตู้ยา ที่ล้างตาหรือก๊อกนํ้า เครื่องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม้ (ถ้ามี) และทางออกฉุกเฉิน
(3) อ่านคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนใดหรือยังไม่เข้าใจการใช้งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะต้องปรึกษาครูจนเข้าใจก่อนลงมือทําปฏิบัติการ
(4) ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ต้องการทําปฏิบัติการนอกเหนือจากที่กําหนด จะต้องได้รับอนุญาตจากครูก่อนทุกครั้ง
(5) ไม่ควรทําปฏิบัติการอยู่ในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะไม่มีผู้ให้ ความช่วยเหลือ
(6) ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ และไม่ใช้เครื่องแก้วหรืออุปกรณ์ทําปฏิบัติการเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม
(7) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบบนโต๊ะทําปฏิบัติการตลอดเวลาให้มีเฉพาะคู่มือปฏิบัติการและอุปกรณ์จดบันทึกเท่านั้นอยู่บนโต๊ะทําปฏิบัติการ ส่วนกระเป๋าหนังสือและเครื่องใช้อื่น ๆต้องเก็บไว้ในบริเวณที่จัดไว้ให้
(8) อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องให้มือแห้งสนิท
ก่อนใช้ การถอดหรือเสียบเต้าเสียบต้องจับที่เต้าเสียบเท่านั้นอย่าจับที่สายไฟ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 4
(9) การทดลองที่ใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส ต้องทําด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ริน
ของเหลวที่ติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะที่ตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองต้องหันปากหลอดไปในบริเวณที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ และดับตะเกียงหรือปิดแก๊สทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
(10) สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการเป็นอันตราย ไม่สัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมีใด ๆนอกจาก
จะได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องแล้ว และไม่นําสารเคมีใด ๆออกจากห้องปฏิบัติการ
(11) ตรวจสอบสลากที่ปิดขวดสารเคมีทุกครั้งก่อนนํามาใช้ รินหรือตักสารออกมาในปริมาณที่
พอใช้เท่านั้น ไม่เทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิม และไม่เทนํ้าลงในกรด
(12) เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นให้รายงานครูทันทีและดําเนินการปฐม
พยาบาลอย่างถูกวิธีด้วย
(13) เมื่อทําการทดลองเสร็จแล้ว ต้องทําความสะอาดเครื่องมือและเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง ทําความ
สะอาดโต๊ะทําปฏิบัติการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่ และนํ้าก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ (ต่อ)
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 5
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอาจมีสาเหตุมาจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง การดูแลตรวจสอบไม่ทั่วถึงและเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการทำปฏิบัติการ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นดังนี้
1) การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
2) การดูแลตรวจสอบ
3) การปฏิบัติขณะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 6
ความปลอดภัยจากรังสีและไอสารพิษ
การทดลองที่มีควันพิษเกิดขึ้น
การทดลองที่ใช้หลอดเลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสง
การใช้สารกัมมันตรังสีในการทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ขณะทดลองเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี
การบัดกรีเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจะมีไอตะกั่วเกิดขึ้น
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 7
อุบัติเหตุ | การปฐมพยาบาล
1. แก้วบาด | ถ้าแก้วบาดเล็กน้อยให้ห้ามเลือดโดยใช้ผ้าที่สะอาดพับหนา ๆ กดลงบนบาดแผล กรณีที่มีเลือดไหลออกมากควรใช้ผ้ารัดเหนือบริเวณบาดแผล และ ส่งแพทย์ทันที
2. ไฟลวกหรือโดนของร้อน | ใช้น้ำล้างมาก ๆ และห้ามล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจน -คาร์บอเนตปิดด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด ถ้าไฟลวกมากให้รีบส่งแพทย์
3. สารเคมีถูกผิวหนัง | ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ ในทันทีเพื่อป้องกันสารซึมเข้าผิวหนังหรือทำลายเซลล์ผิวหนัง และกรณีมีสารถูกผิวหนังเป็นปริมาณมากต้องรีบนำส่งแพทย์ พร้อมกับแจ้งชนิดของสารให้แพทย์ทราบด้วยเพื่อจะได้แก้ไขอย่างถูกต้องทันที
4. สารเข้าตา | ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากในทันทีเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 15 นาทีเพื่อให้สารเจือจางหรือหมดไปและรีบนำส่งแพทย์ทันที
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การปฐมพยาบาล

## Slide 8
อุบัติเหตุ | การปฐมพยาบาล
5. สูดไอหรือแก๊ส | ต้องรีบนำออกจากบริเวณนั้นไปอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกพยายามสูดอากาศบริสุทธ์ให้เต็มที่กรณีได้รับสารเข้าร่างกายปริมาณมากและหมดสติ ต้องใช้วิธีการผายปอดหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ และ นำไปส่งแพทย์ทันที
6. การกลืนกินสารเคมี | ต้องรีบนำส่งแพทย์ทันทีพร้อมทั้งนำตัวอย่างสารหรือฉลากไปด้วยเพื่อแจ้งให้แพทย์ได้ช่วยเหลือและให้การรักษาได้ถูกต้องทันที
7. ถูกกระแสไฟฟ้าดูด | รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันทีโดยการถอดเต้าเสียบหรือยกสะพานไฟหรือใช้ฉนวนผลักหรือฉุดให้ผู้ที่ได้รับอันตรายออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้า หรือเขี่ย สายไฟให้หลุดออกไปจากตัวผู้บาดเจ็บ ห้ามใช้มือเปล่าแตะต้องตัวผู้ที่กำลังได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเมื่อนำผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าแล้วต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการผายปอดหรือเป่าปากให้ปอดทำงาน นวดหัวใจ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การปฐมพยาบาล (ต่อ)

## Slide 9: ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ ในห้องปฏิบัติการ
เลเซอร์ (laser) เป็นคลื่น ซึ่งใช้หลักการปล่อยโฟตอนโดยการกระตุ้นอะตอม เพราะในการเกิดการปล่อยโฟตอนดังกล่าวจะทำให้เกิดความเข้มแสงเพิ่มซึ่งเป็นหลักการของเลเซอร์โดยทั่วไปกระบวนการผลิตแสงเลเซอร์เกิดจากสองกระบวนการหลัก คือ การเปล่งแสงแบบถูกกระตุ้น(stimulated emission)และการขยายสัญญาณแสง (light amplification) เลเซอร์ มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับกำลังและความยาวคลื่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 10
ประเภท | คุณสมบัติ | การป้องกัน
class 1 | มีกำลังน้อยมากและมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็นและมองไม่เห็น เช่น เลเซอร์ที่มีกำลังไม่เกิน 0.39 มิลลิวัตต์ | - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
class 1M | มีกำลังมากกว่าเลเซอร์ระดับที่ 1 และมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็นและมองไม่เห็น | - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันในกรณีมองด้วยตาเปล่า ยกเว้นถ้าใช้อุปกรณ์ช่วยมอง เช่น แว่นขยาย binoculars หรือ telescopes - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
class 2 | มีกำลังไม่เกิน 1 มิลลิวัตต์ และมีความยาวคลื่น อยู่ในช่วงที่ตามองเห็น | - ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน ในกรณีที่มองโดยบังเอิญ (ไม่เกิน 0.25 วินาที) ยกเว้นตั้งใจมองไปยังลำแสง เลเซอร์นานกว่า 0.25 วินาที - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
ตาราง ประเภท คุณสมบัติ และการป้องกัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 11
ประเภท | คุณสมบัติ | การป้องกัน
class 2M | มีกำลังมากกว่าเลเซอร์ระดับที่ 2 และมี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็น | - มาตรการป้องกันเหมือนเลเซอร์ระดับที่2 ยกเว้นถ้าใช้ อุปกรณ์ช่วยมองควรมีมาตรการป้องกันแม้จะมองโดยบังเอิญ - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
class 3R | มีกำลังไม่เกิน 5 เท่าของเลเซอร์ระดับที่ 1 (ช่วงที่ตามองไม่เห็น) และเลเซอร์ระดับที่2 (ช่วงที่ตามองเห็น) ตัวอย่าง เช่น เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็น และมีกำลังอยู่ระหว่าง 1-5 มิลลิวัตต์ | - หลีกเลี่ยงการมองเข้าไปในลำแสงเลเซอร์หรือแสงสะท้อนของเลเซอร์ - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
lass 3B | มีกำลังอยู่ระหว่าง 5-500 มิลลิวัตต์ และมี ความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็น | - หลีกเลี่ยงการมองเข้าไปในลำแสงเลเซอร์หรือแสงสะท้อนของเลเซอร์ - มีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อใช้เลเซอร์ที่ให้กำลังสูงที่อาจทำอันตรายต่อผิวหนังได้ - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์
class 4 | มีกำลังมากกว่า 500 มิลลิวัตต์ และมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามองเห็นสามารถ ก่อให้เกิดเปลวไฟได้ลำแสงหรือแสงสะท้อนของเลเซอร์ระดับนี้มีอันตรายต่อตาและผิวหนัง | - ควบคุมการเปิดปิดเลเซอร์ด้วยกุญแจ - หลีกเลี่ยงการมองเข้าไปในลำแสงเลเซอร์หรือแสงสะท้อนของเลเซอร์ - ควรติดป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์

## Slide 12
การควบคุมและการป้องกัน
แยกห้องที่มีการใช้งานเลเซอร์ออกจากบริเวณอื่น ๆ
- จัดทางเดินของแสงให้เหมาะสม เช่น ไม่ให้อยู่ในระดับสายตา พยายามกำจัดสิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดการสะท้อนแสงเลเซอร์มาเข้าตา
- มีเครื่องป้องกันแสงส่วนที่ไม่ต้องการออกจากเลเซอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น มีฉากกั้นแสง เพื่อกั้นแสงทั้งที่สะท้อนหรือกั้นลำแสงโดยตรงซึ่งอาจจะออกมาได้
- มีการฝึกอบรมบุคลากรที่ทำการทดสอบด้วยเลเซอร์
- มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
- มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น แว่นตา เสื้อกาวน์ ถุงมือ ที่เหมาะสมกับประเภทของเลเซอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 13
ตัวอย่างแว่นตาสำหรับป้องกันแสง
มีป้ายเตือนอันตรายทั้งที่ตัวเครื่องเลเซอร์และบริเวณห้องหรือสถานที่ใช้งาน ป้ายเตือนมี
3 ระดับ ดังนี้
1) “CAUTION” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดำบนพื้นสีเหลือง แสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและมีผลในระดับน้อยหรือปานกลาง สัญลักษณ์นี้ใช้กับเลเซอร์ class 2 และ class 2M
2) “WARNING” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดำบนพื้นสีส้มแสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและมีผลที่อาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตสัญลักษณ์นี้ใช้กับเลเซอร์ class 3R, class 3B และ class 4
3) “DANGER” พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดำบนพื้นสีส้มแสดงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีผลที่อาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต สัญลักษณ์นี้ใช้กับเลเซอร์ class 4 ที่มีไฟฟ้าแรงสูงกว่า 1กิโลวัตต์ขึ้นไป

## Slide 14
ป้ายเตือนบนเครื่องเลเซอร์ต้องมีรายละเอียด ประเภทของเลเซอร์ ความยาวคลื่น ระยะเวลาและกำลังสูงสุด และข้อความเตือนสำหรับผู้ใช้งานตัวอย่างของป้ายเตือน
- ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสอุปกรณ์ในห้องทดลองเลเซอร์ก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามทำงานคนเดียว
ถ้าเลเซอร์มีระบบหล่อเย็นควรตรวจสอบระบบน้ำและไฟอย่างสม่ำเสมอ
ถ้ามีตัวเก็บประจุ ต้องคายประจุก่อนทำงานทุกครั้ง
ห้ามลัดวงจรระบบ interlock ซึ่งเป็นระบบป้องกัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 15
ความปลอดภัยในการใช้สารกัมมันตภาพรังสีในห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 16
สารกัมมันตรังสี (Radioactivity)
สารกัมมันตรังสี (Radioactivity) คือ รังสีที่แผ่ออกมาได้จากธาตุบางชนิด ส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติ และส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ สารกัมมันตรังสีที่สลายตัวนี้ จะปะปนในสิ่งแวดล้อมทั่วไป บางกรณีมาจากรังสีในอวกาศ เช่น จากดาว (Star) รวมถึงดวงอาทิตย์ (Sun) ดังนั้นห้วงอวกาศ จึงมีรังสีแผ่การะจายไปทั่วจักรวาลมากมาย เช่น รังสีคอสมิก (Cosmic ray) โดยวิ่งเข้าสู่โลกตลอดเวลา ในลักษณ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือกระแสอนุภาคที่มีความเร็วสูง
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 17
ตารางแสดงการสัมผัสรังสี ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปมนุษย์ อาจมีโอกาสรับรังสีจากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ และจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้ดังนี้
แหล่งที่มาของรังสี | อัตราการสัมผัส (มิลลิเร็ม/ปี)
รังสีจากอวกาศ (Cosmic ray) | 28
จากวัสดุก่อสร้าง เช่น สี โลหะ | 4
จากร่างกายมนุษย์ | 25
จากพื้นดิน สินแร่ | 25
จากการรักษาทางการแพทย์ | 90
จากฝุ่นการทดลอง ระเบิดนิวเคลียร์ | 5
จากโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ | 0.3
จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เช่น T.V. | 1
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 18
ปริมาณรังสี(มิลลิซีเวิร์ต) | เกณฑ์ /แสดงอาการ
2.2 | ระดับรังสีปกติในธรรมชาติ ที่มนุษย์แต่ละคนได้รับใน 1 ปี
5 | เกณฑ์สูงสุดที่อนุญาตให้สาธารณชน ได้รับใน 1 ปี
50 | เกณฑ์สูงสุดที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงาน ทางรังสีได้รับใน 1 ปี
250 | ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
500 | เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กน้อย
1000 | มีอาการคลื่นเหียน และอ่อนเพลีย เม็ดเลือดขาวลดลง
ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 19
3000 | อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย เม็ดเลือดขาวลดลง ผมร่วง เบื่ออาหาร ตัวซีด คอแห้ง มีไข้ อายุสั้น อาจเสียชีวิตภายใน 3-6 สัปดาห์
6000 | อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องร่วงภายใน 1-2 ชั่วโมง เม็ดเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ผมร่วง มีไข้อักเสบบริเวณปาก และลำคออย่างรุนแรง มีเลือดออก มีโอกาสเสียชีวิตถึง 50% ภายใน 2-6 สัปดาห์
10000 | มีอาการเหมือนข้างต้น ผิวหนังพองบวม ผมร่วง เสียชีวิตภายใน 2-3 สัปดาห์
ปริมาณรังสี(มิลลิซีเวิร์ต) | เกณฑ์ /แสดงอาการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 20
ผลของรังสีต่อโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
ผลของรังสีต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะ
อาการจากการได้รับรังสีทั่วร่างกาย
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หรือรังสี (Radiation)
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 21
ปริมาณรังสี(มิลลิซีเวิร์ต) | อาการที่ปรากฏ
0-25 | ไม่ปรากฏแน่ชัด
25-50 | มีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดโลหิต
50-100 | เม็ดโลหิตมีการเปลี่ยนแปลง อ่อนเพลีย อาเจียน ไม่มีความพิการปรากฏ
100-200 | มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น มีความพิการ
200-400 | มีการเจ็บป่วยทางรังสี มีความพิการ หรืออาจเสียชีวิตได้
400 | โอกาสรอดชีวิต 50 เปอร์เซนต์
มากกว่า 400 | โอกาสเสียชีวิตสูง
ขีดจำกัดขนาดของรังสีขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคล *กรณีได้รับสัมผัสรังสีตลอดทั้งร่างกาย*
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 22
เวลา
ระยะทาง
เครื่องกำบัง
หลักสามประการในการป้องกันอันตรายจากรังสีคือ
ป้ายเตือนระวังสี
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 23: ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ประเภทของเพลิง
ประเภทของถังดับเพลิง
เมื่อพบไฟไหม้
วิธีการดับเพลิง
วิธีการใช้ถังดับเพลิง
เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนไฟ
วิธีการหนีไฟ
ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 24
เครื่องดับเพลิงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (class) โดยจำแนกตามลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้ และระบุประเภทของเครื่องดับเพลิงไว้บนตัวถังเครื่องอย่างชัดเจนเป็นตัวอักษร A B C D และ K ซึ่งเป็นข้อ
ประเภทของเพลิง
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 25
1. ไฟประเภท A สัญญลักษณ์ ตัวอักษร A อยู่ในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเขียว ตัวอักษร สีดำ
สัญญลักษณ์ที่เป็น รูปภาพ จะเป็นรูปถังขยะ และท่อนไม้ที่ติดไฟ (ตามรูปที่แนบ)
เป็นไฟที่ เกิดจากเชื้อเพลิง ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง และ พลาสติก
เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ในการดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน
เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน, เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่ทำลายมลภาวะ
กำหนดมาตรฐานสากล ดังนี้
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 26
2. ไฟประเภท B สัญญลักษณ์ ตัวอักษร B อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีแดง ตัวอักษรสีดำ
สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ จะเป็นรูป ถังใส่น้ำมัน ที่ติดไฟ (ตามรูปที่แนบ)
เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลวติดไฟ น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, สี, สารละลาย
เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับใช้ดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดัน,
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC, เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์,
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่ทำลายมลภาวะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 27
3. ไฟประเภท C สัญญลักษณ์ ตัวอักษร C อยู่ในรูปวงกลม พื้นสีฟ้า ตัวอักษรสีดำ
สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ จะเป็นรูป ปลั๊กไฟที่ลุกติดไฟ
เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า
เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC,
เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหย
ที่ไม่ทำลายมลภาวะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 28
4. ไฟประเภท D สัญญลักษณ์ ตัวอักษร D อยู่ในรูปดาวห้าแฉก พื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ
สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ จะเป็นรูป เฟืองโลหะติดไฟ
เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็น โลหะลุกติดไฟ
เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี โซเดียม ครอไรด์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 29
5. ไฟประเภท K สัญญลักษณ์ ตัวอักษร K อยู่ในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีดำ ตัวอักษรสีขาว
สัญญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ จะเป็นรูป กะทะทำอาหารที่ลุกติดไฟ
เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช, น้ำมันจากสัตว์ และไขมัน
เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสำหรับดับไฟ คือ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำผสมสารโปตัสเซี่ยมอะซิเตท
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 30
เครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมี
เครื่องดับเพลิงประเภทน้ำ
เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม
เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย
เครื่องดับเพลิงประเภทก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
ประเภทของถังดับเพลิง
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 31
ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน ลักษณะน้ำยาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เช่นเพลิงไหม้ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน แก๊ส และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
เหมาะสำหรับใช้ในที่โล่งแจ้ง บ้าน อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียน เป็นต้น มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมี

## Slide 32
เครื่องดับเพลิงประเภทก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
น้ำยาดับเพลิง เป็นน้ำแข็งแห้ง ที่บรรจุไว้ในถัง ที่ทนแรงดันสูง ประมาณ 1800 PSI ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายสายฉีด จะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีด ลักษณะน้ำยาที่ออกมา จะเป็นหมอกหิมะ ที่ไล่ความร้อน และออกซิเจน สามารถใช้กับไฟชนิด B C
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ไฟที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน และไฟฟ้า เครื่องดับเพลิงชนิด มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 33
เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหยบีซีเอฟ ฮาลอน1211
บรรจุถังสีเหลือง ใช้ดับเพลิงได้ดีโดย คุณสมบัติของสารเคมีคือ มีความเย็นจัด และมีประสิทธิภาพ ทำลายออกซิเจนที่ทำให้ติดไฟ น้ำยาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก หลังการดับเพลิงและสามารถใช้ได้หลายครั้ง เหมาะสำหรับใช้กับสถานที่ ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ในอุตสาหกรรม อิเลคโทรนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง
ข้อเสียของน้ำยาดับเพลิงชนิดนี้คือ มีสาร CFC ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม "กระทรวงอุตสาหกรรมได้ห้ามใช้สารในกลุ่ม CFF-11,CFC-12 และควบคุมการนำเข้าของสารที่ทำลายชั้นโอโซนในปี 2541 ส่วน CFC-113,CFC-114,CFC-115 เมทิลคลอโรฟอร์มและสารฮาลอน เลิกใช้ในปี 2541"
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 34
เป็นสารดับเพลิงที่ใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 ไม่ทำลายชั้นโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับไฟชนิด A B และ C ลักษณะการฉีดออกเป็นแก๊สเหลวระเหย น้ำยาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ หลังการดับเพลิงและสามารถใช้ได้หลายครั้ง
เหมาะสำหรับใช้กับสถานที่ ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ในอุตสาหกรรม อิเลคโทรนิกส์ เรือ เครื่องบิน
ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 35
บรรจุถังสีเขียว น้ำยาเป็นสารเหลวระเหยชนิด BF 2000 (FE 36) สำหรับเครื่องดับเพลิงชนิดหูหิ้ว น้ำยาดับเพลิงชนิดทดแทนนี้ ได้รับการยอมรับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ การทดสอบโดยใช้ cup-burn ชี้ให้เห็นว่าน้ำยา BF 2000 (FE 36) จะต้องมีความเข้มข้น อย่างน้อยร้อยละ 7.5 ในการใช้สารดับเพลิง ในการทดสอบแบบ scale-up ได้พิสูจน์ว่าน้ำยา BE 2000 (FE 36) สามารถใช้ได้กับไฟชนิด A B และ C , BF 2000 (FE 36) ไม่แสดงปฎิกิริยากับวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป เช่น อลูมินั่มสตีล ทองแดง ในระดับอุณภูมิปกติ เครื่องดับเพลิงชนิด BF 2000 ลักษณะการฉีดออกเป็นแก๊สเหลวระเหย น้ำยาชนิดนี้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้ หลังการดับเพลิงและสามารถใช้ได้หลายครั้ง
เหมาะสำหรับ ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร ในอุตสาหกรรม อิเลคโทรนิกส์ เรือ เครื่องบิน และรถถัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123

## Slide 36
ตัวถังดับเพลิงทำด้วยสแตนเลส ภายในเป็นน้ำยาโฟม โดยแรงดันที่อัดไว้จะดันน้ำผสมกันโฟมยิงผ่านหัวฉีดฝักบัวพ่นออกมาเป็นฟองกระจาย ไปปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้เกิดการอับอากาศ ทำให้ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน มีคุณสมบัติพิเศษโดยมีแผ่นฟิล์มน้ำปิดไอเชื้อเพลิงปกคลุมไม่ให้ไฟย้อนติดขึ้นมาอีกสามารถใช้ได้กับไฟชนิด A B เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย ร้านจำหน่ายน้ำมันและสี ปั้มน้ำมัน หรือดับไฟที่เกิดจากน้ำมันชนิดต่างๆ น้ำยาโฟมชนิดนี้ห้ามดับเพลิงที่เกิดจากระบบไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เครื่องดับเพลิงประเภทโฟม

## Slide 37
เมื่อพบไฟไหม้
ตั้งสติและประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว
หากสามารถดับไฟด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย ให้เลือกทำทันที
ใช้เครื่องดับเพลิงประจำห้องปฏิบัติการ โดยเลือกให้เหมาะสมกับชนิดเพลิงไหม้
หากไม้สามารถดับไฟได้ด้วยตนเอง ต้องรีบส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ จากจุดที่อยู่ใกล้มือที่สุด โดยการกดปุ่มแล้วปฏิบัติตามวิธีการหนีไฟ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 38
วิธีการดับเพลิง
ระบุต้นตอของไฟ
ปิดสวิตช์ไฟฟ้าหลักหรือคัตเอ๊าต์ ปิดวาล์วถังแก๊สหรือท่อแก๊ส เคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงออกห่างจากบริเวณไฟไหม้
ดับไฟโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของไฟ
หากไฟลุกไหม้บนร่างกายให้นอนราบกลิ้งไปมาบนพื้นห้อง และช่วยกันเอาผ้าเปียกหรือผ้าหนาๆ คลุม อย่าวิ่ง!
หากไม่แน่ใจว่าจะดับไฟด้วยตนเองได้อย่างปลอดภัย อย่าทำ!
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 39
การใช้ถังดับเพลิง
- ดูตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงตามแผนที่ของแต่ละชั้น ผู้ทำปฏิบัติการควรทราบชนิดและตำแหน่งของอุปกรณ์ถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด
- หันหน้าเข้าหากองไฟและยืนห่างประมาณ 6-7 ฟุต และทำตามขั้นตอนดังรูป

## Slide 40
เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนไฟ
ปฏิบัติตามกระบวนการหนีไฟทันที
ป้าบบอกให้ตรงไป
ป้ายบอกให้เลี้ยวซ้าย
ป้ายบอกให้เลี้ยวขวา
ศูนย์วิทยาศาสตร์

## Slide 41
เมื่อได้ยินสัญญาณไฟไหม ต้องรีบปิดสวิตช์ไฟฟ้าหลักหรือคัตเอ๊าต์ ปิดวาล์วถังแก๊สหรือท่อแก๊ส
เดินออกจากอาคารตามเส้นทางที่มีป้ายบอกทางหนีไฟ อย่างรวดเร็ว อย่าใช้บันไดตรงกลางของอาคาร และห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาด
ขณะหนีไฟต้องก้มตัวต่ำไว้และใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกเพื่อป้องกันการสำลักควันไฟ
เดินลงไปด้านล่างของอาคารให้เร็วที่สุดและไปรวมกันที่บริเวณจุดนักพบ
ห้ามกลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบของอาคาร
ผู้อยู่ในเหตุการณ์อยู่รอแจ้งเหตุการณ์แก่ผู้รับผิดขอบที่จุกนัดพบ
วิธีการหนีไฟ
ศูนย์วิทยาศาสตร์